## Slide 1
面包板电子实践
——光敏百灵鸟制作
复旦大学 芯创讲师团
2024年11月23 日

## Slide 2
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
人类历史上的伟大发明
工业皇冠上的璀璨明珠
人类文明智慧的结晶
芯片

## Slide 3
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
来自地壳的馈赠——硅元素
排序 | 元素 | 占地壳的百分比
1 | 氧（O） | 46.10%
2 | 硅（Si） | 28.20%
3 | 铝（Al） | 8.20%
4 | 铁（Fe） | 5.60%
5 | 钙（Ca） | 4.10%
6 | 钠（Na） | 2.30%
石英砂
主要成分：SiO2
迄今为止人类能够
提取的最纯物质
太阳能级多晶硅：99.999％（5N）
电子级多晶硅：99.999999999％（11N）
硅单晶 Si
半导体

## Slide 4: 半导体
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
半导体、芯片、集成电路?
指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。由于人类生产的大部分半导体材料用于制造芯片，因此常用半导体代指芯片；
芯片（集成电路）
集成电路（integrated circuit，简称IC），也可称为芯片。是一种微型电子器件。
复杂
电路系统
微型
电子器件
(汇)集
(合)成
硅棒
切片、外延、光刻、薄膜生长等工艺
晶圆wafer
切割
封装
芯片die
成品芯片

## Slide 5: 半导体
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
半导体、芯片、集成电路?
指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。由于人类生产的大部分本导体材料用于制造芯片，因此常用半导体代指芯片；
芯片（集成电路）
集成电路（integrated circuit，简称IC），也可称为芯片。是一种微型电子器件。
硅棒
切片、外延、光刻、薄膜生长等工艺
切割
封装
芯片die
成品芯片
A17 Pro处理器芯片
内置6个CPU核、6个GPU核
面积：106mm2
晶体管数目：190亿
工艺制程：3nm
iPhone 15 Pro

## Slide 6
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
无所不能的芯片
运算与控制（大脑）
CPU，GPU，MCU等芯片
信息传递（嘴巴、耳朵）
5G芯片、WiFi芯片以及蓝牙芯片等
能量的分配（心脏）
DC-AC，LDO等电源管理芯片
信息感知（感知器官）
图像、指纹、触控等传感器芯片
信息的存储（海马区）
SRAM、DRAM以及闪存芯片等
都可以集成于一颗
小小的芯片上！

## Slide 7
芯片企业创始人讲座
行业竞赛：
  第四届全国大学生集成电路创新大赛
    1个一等奖，2个二等奖
  “华为
无处不在的芯片
消费类电子
工业控制
医疗电子
车载芯片
航空航天
人工智能

## Slide 8
元器件基础
555集成电路
RS触发器
运算放大器
三极管
实物图
装配图
本次实验要用到的“主角”是555集成电路。
它的作用是信号发生器，发出不同频率的信号，控制喇叭发出不同音调的声音。
不同厂商生产的555集成电路结构可能有所不同，我们本次使用的555集成电路原理图如右图所示。

## Slide 9
元器件基础
555集成电路中的RS触发器
RS触发器

## Slide 10
元器件基础
数字电路中的0与1
数字电路是离散的信号，我们不关注电信号具体的电压是几伏，只关注电压是属于高还是低。
0代表低电平，可认为是与电池负极相同/相近的电位；1代表高电平，可认为是与电池正极相同/相近的电位。
时间
电压
0V
6V
0
1
0
1
开关有“断开”与“闭合”两种状态
一般来说，数字信号有“0”和“1”两种状态

## Slide 11
输入 | 输出
元器件基础
基本门电路：非
“非”代表“不是”、“取反”。
不是0⇒是1
不是1⇒是0
A | Y
0 | 1
1 | 0
真值表

## Slide 12
输入 | 输出
元器件基础
基本门电路：与
“与”代表“全都”。
全都是1⇒1
不全是1⇒0
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
真值表

## Slide 13
输入 | 输出
元器件基础
基本门电路：或
“或”代表“有一个”。
有1⇒1
没有1⇒0
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
真值表

## Slide 14
输入 | 中间量 | 输出
元器件基础
门电路：与非
与非门，顾名思义，先与再非。
A | B | X | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
真值表

## Slide 15
输入 | 中间量 | 输出
元器件基础
门电路：或非
或非门，顾名思义，先或再非。
A | B | X | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
真值表

## Slide 16
元器件基础
RS触发器
数字电路RS触发器常见结构：由两个 “与非门”组成、由两个“或非门”组成。
我们这节课要用到的触发器是由两个“或非门”组成的。
逻辑符号
电路结构
逻辑符号
电路结构

## Slide 17
元器件基础
RS触发器
R | S | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 不确定
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
或非门
RS触发器

## Slide 18
元器件基础
555集成电路中的三极管
三极管

## Slide 19
元器件基础
三极管（晶体管）
三极管有3个引脚，分别为基极(用字母b或B表示)、集电极(用字母c或C表示)、发射极(用字母e或E表示)。
三极管也有不同种类，而且根据接法的不同，功能也不同。本次实验是在C极反相放大。

## Slide 20
元器件基础
555集成电路中的运算放大器
运算放大器

## Slide 21
元器件基础
运算放大器
不同连接方式的运算放大器实现的功能差别极大。
本次实验采取的是最简单的直接输入，无反馈，因此实现的是比较器功能。

## Slide 22
元器件基础
运算放大器作为比较器
运算放大器实际上有额外的电源接口，只是可以不画出来。
当带“+”的输入电压比“-”大时，比较器会输出高电平；当带有“+”的输入电压比“-”小时，比较器会输出低电平。
Vp
Vn
Vo
V+
V-
电源接口

## Slide 23
元器件基础
本次实验555集成电路的输入输出
输入 | A1 输入 | A2 输入 | A1 输出 | A2 输出 | R | S | Qn+1 | Qn+1 | 7端口
0-2V | Vp<Vn | Vp>Vn | 0V | 6V | 0 | 1 | 1 | 0 | 高
2-4V | Vp<Vn | Vp<Vn | 0V | 0V | 0 | 0 | Qn | Qn | Qn
4-6V | Vp>Vn | Vp<Vn | 6V | 0V | 1 | 0 | 0 | 1 | 低
输入 | Qn+1 | Qn+1 | 7端口
0-2V | 1 | 0 | 高
2-4V | Qn | Qn | Qn
4-6V | 0 | 1 | 低

## Slide 24
元器件基础
面包板
面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，非常适合初学电子技术的用户使用。
130线面包板
130线面包板背面
内部导通
X通常接电源正极，Y通常接地
130线面包板连接关系
X
Y
4组导通
3组导通
4组导通

## Slide 25
原理图

## Slide 26
电路图
21个三极管
4个二极管
16个电阻

## Slide 27
元器件基础
面包板
面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，非常适合初学电子技术的用户使用。
130线面包板
130线面包板背面
内部导通
X通常接电源正极，Y通常接地
130线面包板连接关系
X
Y
4组导通
3组导通
4组导通

## Slide 28
元器件基础
555集成电路(芯片)
引脚的识别顺序是将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。
555集成电路引脚排列图
实物图
装配图
请挑出标有“NE555P”的芯片

## Slide 29
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 30
元器件基础
电阻
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
请挑出阻值为 100, 10K 的电阻
装配图

## Slide 31
元器件基础
电阻

## Slide 32
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 33
元器件基础
光敏电阻
光敏电阻是阻值可以随光线照射的强弱变化而变化一种器件，当光线照射强时，呈现的电阻值小，光线照射弱时，电阻值大。
实物图
原理图
装配图
请挑出
光敏电阻

## Slide 34
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 35
元器件基础
电容
是一个能够储存电能的元件。
“通交流、隔直流”，能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。
电容的标准单位是F(法拉)，1F=106μF(微法)=1012pF (皮法)
瓷片电容：
瓷片电容不区分正负极，目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示10的幂数，单位为pF(皮法)，如“103”代表104(10×103)pF。
实物图
原理图
装配图
请挑出两个标有
“103”的瓷片电容

## Slide 36
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 37
元器件基础
三极管（晶体管）
三极管是构成集成电路的基石，它有3个引脚，分别为基极(用字母b或B表示)、集电极(用字母c或C表示)、发射极(用字母e或E表示)。
基极电流的大小可以控制集电极和发射极电流的大小，且基极电流远小于集电极和发射极。因此，三极管的其中一个主要功能就是放大电信号。
实物图
原理图
装配图
请挑出一个标有
“9013”的三极管

## Slide 38
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 39
元器件基础
扬声器
扬声器俗称喇叭，也是电器设备中常见的器件，是一种将电信号转换为声信号的电子设备。
实物图
原理图
装配图
请挑出扬声器

## Slide 40
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 41
元器件基础
导线
实物图
装配图

## Slide 42
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 43
元器件基础
电源正极符号
接地符号
(电源负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
请挑出电池盒+4个电池

## Slide 44
光敏百灵鸟制作
装配图

## Slide 45
THANK YOU